HEXANO

DESCRIPCION: El hexano es un líquido claro, incoloro y olor característico.

FORMULA: Hidrocarburo alifático altamente volátil, con un rango de destilación muy estrecho.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

| Densidad 15ºC | g/ml | 0.67 |
| --- | --- | --- |
| Destilación P.I. | ºC | > 64 |
| Destilación P.F | ºC | < 70 |
| Color Saybolt | - | 30 |
| Contenido en aromáticos | ppm | < 50 |
| Benceno | ppm | < 50 |
| Azufre | ppm | <1 |
| Agua | ppm | < 100 |
| Indice de bromo | mg/100ml | < 50 |
| Corrosión al Cu | - | pasa |
| Doctor test | - | pasa |

APLICACIONES:

Se utiliza para preparar solventes, para reacciones de polimerización (polietileno de alta densidad y polipropileno), como disolvente de aceites vegetales, pinturas, extracción de aceites de semillas y como desnaturalizante del alcohol etílico

ALMACENAJE:

Debe almacenarse alejado de cualquier fuente de ignición y de materiales oxidantes, en lugares bien ventilados y de la luz directa del sol. Pequeñas cantidades pueden

almacenarse en frascos de vidrios, pero para cantidades considerables, debe hacerse en tanques metálicos protegidos de descargas estáticas. Recordar que los vapores son más pesados que el aire, por lo que pueden acumularse y viajar hacia fuentes de ignición y regresar, generando fuego en las zonas de almacenamiento.

PRESENTACIONES:

Tambos de 200 litros.

A granel.